схема водоснабжения муниципального образования город кировск с подведомственной территорией

# 1 Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления воды

Институциональная структура

В муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией существует централизованная система водоснабжения, которая представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделенных на три составляющих:

- подъем и транспортировка воды;

- подготовку воды до требований СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

- транспортировка питьевой воды потребителям в жилую застройку, на промышленную площадку и источники теплоснабжения.

В состав муниципального образования город Кировск входят следующие населенные пункты:

- г.Кировск;

- н.п.Коашва;

- н.п.Титан.

Эксплуатацию системы водоснабжения осуществляет ОАО «Апатитыводоканал». Расчеты абонентов осуществляются по показаниям приборов учета, а при их отсутствии в соответствии с пунктами 57;77 «Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации». Население рассчитывается по нормативам.

Основные показатели системы водоснабжения г.Кировск:

- число водопроводов и отдельных водопроводных сетей – 1  ед.

- количество артезианских скважин – 12 шт;

- число насосных станций:

- 1-го подъема – 11 ед.;

- 2-го и 3-го подъема – 3 ед.;

- установленная производственная мощность насосных станций:

- 1-го подъема– 43,2 тыс.м3/сут.;

- 2-го подъема– 79,2 тыс.м3/сут.

- установленная производственная мощность водопровода – 43,2 тыс.м3/сут.

- одиночное протяжение водопроводных сетей – 13,2  км

Основные показатели системы водоснабжения н.п. Коашва в 2010 г.:

- число водопроводов и отдельных водопроводных сетей – 1  ед.

- число артезианских скважин – 6 шт.

- число насосных станций:

- 1-го подъема – 1 ед.;

- 2-го подъема – 1 ед.;

- установленная производственная мощность водопровода – 5,9 тыс.м3/сут.

- одиночное протяжение водопроводных сетей – 10,2  км.

Основные показатели системы водоснабжения н.п. Титан в 2010 г.:

- число водопроводов и отдельных водопроводных сетей – 1  ед.

- число артезианских скважин – 6 шт.

- число насосных станций:

- 1-го подъема – 1 ед.;

- 2-го подъема – 1 ед.;

- установленная производственная мощность водопровода – 1,8 тыс.м3/сут.

- одиночное протяжение водопроводных сетей – 1,1  км.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение города осуществляется за счет использования подземных вод, которые эксплуатируются водозаборами «Центральный» и «источник Болотный». Водозабор «Центральный» - основной подземный водозабор,  расположенный в 3,5 км севернее города.  Начало эксплуатации - март 1977 года.

На участке водозабора в 1971 г. Мурманской ГРЭ были проведены геологоразведочные работы с подсчетом запасов подземных вод. Эксплуатационные запасы подземных вод подсчитаны в количестве А+В+С1 - 32,8 тыс. м3/сут и утверждены.

Водозабор «Центральный» состоит из 12 эксплуатационных скважин глубиной 102 - 131 м, с абсолютными отметками устьев 315 - 317 м. В работе находятся 11 скважин. Эксплуатационные скважины оборудованы центробежными погружными насосами (производительность одного насоса -  3,84 тыс. м3/сут).

Все скважины закольцованы, вода от скважин по двум трубопроводам d = 500 мм поступает в подземный резервуар, емкостью 500 м3, где она обеззараживается ультрафиолетовым облучением (УФО). Станция УФО включает в себя 3 установки производительностью по 400 м3/час, одна из которых находится в резерве.

Вода в источнике  относится к ультрапресным водам (минерализация составляет 0,053-0,318 г/дм3) и характеризуется следующими показателями:

- по общей жесткости - мягкие (0,2-0,5 ммоль/л при норме 7,0 ммоль/л);

- повышенным содержанием Al (0,59-1,0 мг/л при норме 0,2 мг/л);

- повышенному  рН (9,47-9,82  при  норме  6-9).

Некондиционность подземных вод носит природный характер, связанный с процессами выщелачивания алюминия при изменении рН из вмещающих пород.

Подземные воды отличаются слабой защищенностью водоносного горизонта от поверхностного загрязнения.

Согласно постановлению от 02.02.2000 г. утвержден проект зон санитарной охраны водозабора «Центральный» в составе 3 поясов. Качество подземных вод по всем показателям соответствует требованиям СанПин. Запасы подземных вод оценены в количестве 16 тыс. м3/сут. и отнесены к категории С1.

Водозабор «источник Болотный», расположенный в северо-западной части приозерной низменности озера Большой Вудъявр, в присклоновой части южного отрога горы Кукисвумчорр,  введен в работу в 1964 г.

После значительного перерыва, действие данного водозабора было возобновлено в 1997 году.

Водозабор эксплуатирует подземные воды в зоне их естественной разгрузки.

«Источник Болотный» представляет собой небольшое озеро глубиной 0,8 – 1,0 м, на берегу которого расположено здание насосной станции производительностью 4,8 тыс. м3/сут.

Вода из «источника Болотный» используется с целью снижения рН воды «Центрального водозабора».

Водозабор соединен водоводом (d = 300 мм) с резервуаром водозабора «Центральный», где происходит смешение воды двух водозаборов и обеззараживание ультрафиолетовым облучением, затем - распределение воды потребителям. Система водоснабжения города двухзонная: нижняя и верхняя.

Нижняя зона охватывает большую часть центрального района города, а верхняя – квартал 3/8 и 11 микрорайон, вода для которых подается с помощью двух насосных станций III подъема. Изношенность трубопроводов составляет до 70%.Одной из проблем является наличие бесхозных сетей водоснабжения.

Для водоснабжения рудников используются источник «Ключевой» и «скв. 5в».

Водозабор «источник Ключевой», расположенный в 3,5 км восточнее города в долине р. Юкспорйок, постоянно действует с 1960 года и снабжает водой рудники Расвумчоррский и Центральный.

Водозабор состоит из четырех эксплуатационных скважин.

Скважины оборудованы погружными центробежными насосами  производительностью 1,5 тыс. м3/сут. Одновременно в работе находится одна или две скважины.

Водозабор  «скв. 5В»  расположен в 3 км северо-восточнее Кировска в долине   р. Юкспорйок, в километре от водозабора «источник Ключевой».

Представляет собой фонтанирующую разведочную скважину, переоборудованную в 1971 году в водозаборную скважину с насосным оборудованием и бактерицидными установками.

Водозабор соединен водоводами с магистральным водоводом, идущим на город и с водоводом - на микрорайон Кукисвумчорр. Производительность водозабора 2 - 4,7 тыс. м3/сут., с 1991 года водозабор практически не эксплуатируется.

Техническое водоснабжение ОАО «Апатит» осуществляется от водозабора поверхностных вод, расположенного на южном берегу озера Большой Вудъявр. Часть свежей воды ОАО «Апатит» получает от ОАО «Апатитыводоканал».

В 1991 – 1995 гг. МГРЭ проводились работы в районе озера Малый Вудьявр с целью расширения существующего водозабора и исключения из работы скважин, имеющих высокий показатель по содержанию алюминия и рН.

Для горячего водоснабжения населения и промышленных объектов города, а также пароснабжения рудников используется вода озера Большой Вудъявр. Насосная станция  «Кессон» расположена на южном берегу озера.

В результате выполненного комплекса работ уточнено геологическое строение, гидрогеологические условия и качество подземных вод на участке «М. Вудъявр», расположенном в краевой части Вудъяврского месторождения подземных вод.

Участок проектируемого водозабора «М. Вудъявр» не подготовлен к промышленному освоению, так как не полностью исследовано влияние его эксплуатации на изменение качества подземных вод на в/з «Центральный».

Для хозяйственно – питьевого водоснабжения населенного пункта Коашва и промышленной площадки рудника Восточный используются запасы подземных вод участка Предгорный, который находится в запасной краевой части межгорного артезианского бассейна озера Умбозера. В 1985 г. протоколом СЗПГО проведена переоценка и утверждены эксплуатационные запасы подземных вод в количестве 5730 м3/сут. Водозабор введен в эксплуатацию в 1980 г. Забор воды осуществляется из шести скважин на основании лицензии на право пользования недрами МУР №00463 ВЭ, срок действия лицензии до 1 ноября 2015 г.

Согласно постановлению 05/286 от 30.06.1995 г. утвержден проект зон санитарной охраны водоисточника в составе 3 поясов. Питьевая вода по микробиологическим и санитарно-химическим показателям  отвечает требованиям СанПин 2.1.4.1074-01.

Водозабор «Предгорный» запроектирован в виде линейного ряда, состоящего из 8 эксплуатационных скважин, глубиной от 48 до 57 метров. Скважины представляют собой трубчатые буровые колодцы с погружными центробежными насосами ЭЦВ. От сооружений 1-го подъема по двум трубопроводам d 250 мм, протяженностью L 520 м вода через контактные резервуары V=500 м3, служащие для аварийного запаса, поступает на насосную станцию 2-го подъема. Водозабор «Предгорный» предназначен для бесперебойного обеспечения хозпитьевой водой населения н.п. Коашва и промплощадки Восточного рудника. После обеззараживания ультрафиолетовым облучением бактерицидным установкам УДВ-150/21, производительностью 150 м3/ч., вода подается по двум трубопроводам d 273 мм на промплощадку рудника Восточный и по двум трубопроводам d 273 мм на н.п.Коашва.

Источником водоснабжения н.п.Титан является оз. Имандра. Поступление воды осуществляется по отводу от магистральных водоводов ОАО «Апатит», обеспечивающих хозяйственно-питьевые и производственные нужды АНОФ-3.

Распределительные и уличные сети состоят на балансе ОАО «Апатитыводоканал».

На н.п. Титан вода подаётся за счет насосной станции 3-го подъема АНОФ-3. Обеззараживание воды производится ультрафиолетовым облучением (производительность 150 - 200 м3/час).

На площадке АНОФ-3 располагаются 2 резервуара чистой питьевой воды объемом 2 тыс. м3. Питьевая вода по микробиологическим и санитарно-химическим показателям  отвечает требованиям СанПин 2.1.4.1074-01.

# 2 Перспективный баланс производства и потребления воды

Прогноз перспективного баланса производства и потребления воды в городе Кировске произведен с учетом следующих допущений:

- численность населения МО города Кировск на период реализации Программы принята в соответствии с прогнозом:

- 2013 г. – 32,5 тыс. чел.;

- 2020 г. – 35,4 тыс. чел.;

- установленных нормативов потребления коммунальных услуг (табл.2);

- технико-экономические показатели реализации Генерального плана.

Таблица 2

Установленные нормативы потребления коммунальных услуг для населения 
МО г. Кировск

| Наименование услуги | Ед. изм. | Нормативы потребления (в месяц) | Основание |
| --- | --- | --- | --- |
| Холодное водоснабжение |  |
| дома с централизованным отоплением при наличии ванн | м3/чел. | 4,8667 | Постановление главы администрации муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией от 19.12.2006 № 526 |
| дома с централизованным отоплением без ванн |  | 4,5017 |  |
| общежитие |  | 1,3079 |  |
| дома с централизованным отоплением без ванн |  | 7,6955 |  |
| общежитие |  | 2,8287 |  |